Приложение №3

к Договору №________________

от «__» ___________ 201__ года

Поэлементный перечень работ по техническому обслуживанию тепловых сетей.

- Перечень  работ по техническому обслуживанию теплового ввода:

1.1.  Осмотр трассы подземной прокладки трубопроводов – ежедневно;

1.2.Выявление просадки грунтов над (под) трассой – ежедневно;

1.3.Поддержание трубопроводов в чистоте и порядке, устранение засорённости теплотрассы – ежедневно;

1.4.Контроль за отсутствием воды  в непроходных каналах и тепловых камерах – ежедневно;

1.5.Выявление трещин в стенах каналов и камер – ежедневно;

1.6.Осмотр поверхностей трубопроводов, тепловой изоляции, их защитных покрытий – ежедневно;

1.7.Осмотр сварных стыков спускной арматуры – ежедневно;

1.8.Проверка состояния подвижных и неподвижных опор – еженедельно;

1.9.Устранение дефектов тепловой изоляции – при возникновении;

1.10.Наблюдение за исправной работой тепловой сети – ежедневно;

1.11.Своевременное удаление воздуха из теплопроводов через воздушники

– при возникновении;

1.12.Гидравлические и температурные испытания трубопроводов тепловых вводов –

в межотопительный период согласно графика подготовки к отопительному сезону;

1.13.Вызов представителей городских эксплуатационных организаций для уточнения местонахождения прочих коммуникаций и получение от них уведомлений на право проведения  работ - при возникновении ситуации;

1.14.Устранение утечек теплоносителя во фланцевых соединениях - при возникновении;

1.15.Восстановление тепловой изоляции трубопроводов – при необходимости;

1.16.Вывоз строительного мусора, осуществляется в течении 2-х часов с момента окончания работ на объекта.

- Перечень работ по техническому обслуживанию разводящих сетей:

2.1.Наружный осмотр трассы подземной прокладки трубопроводов - ежедневно;

2.2. Выявление просадки грунтов над (под) трассой – ежедневно;

2.3.Поддержание трубопроводов в чистоте и порядке, устранение засорённости теплотрассы – ежедневно;

2.4.Контроль за отсутствием воды  в непроходных каналах и тепловых камерах – ежедневно;

2.5.Выявление трещин в стенах каналов и камер – ежедневно;

2.6.Осмотр поверхностей трубопроводов, тепловой изоляции, их защитных покрытий – ежедневно;

2.7.Осмотр сварных стыков спускной арматуры – ежедневно;

2.8.Проверка состояния подвижных и неподвижных опор – еженедельно;

2.9. Устранение дефектов тепловой изоляции – при возникновении;

2.10.Наблюдение за исправной работой тепловой сети – ежедневно;

2.11.Своевременное удаление воздуха из теплопроводов через воздушники

– при возникновении;

2.12.Гидравлические и температурные испытания трубопроводов тепловых вводов –

в межотопительный период согласно графика подготовки к отопительному сезону;

2.13.Вызов представителей городских эксплуатационных организаций для уточнения местонахождения прочих коммуникаций и получение от них уведомлений на право проведения  работ - при возникновении ситуации;

2.14.Устранение утечек теплоносителя во фланцевых соединениях - при возникновении;

2.15.Восстановление тепловой изоляции трубопроводов – при необходимости

2.16. Вывоз строительного мусора, осуществляется в течении 2-х часов с момента окончания работ на объекта.

2.17. Осмотр трубопроводов в колодцах, камерах, коллекторах, люках – ежедневно.

Генеральный директор                                                   ____________________

ООО «Инжтрасс-строй»                                              ____________________

________________/А.Г. Бодров/		               ______________/__________________/

подпись	                                                                                       подпись